Акционерное общество «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок» - ВИСХАГИ ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ФИЛИАЛ АРЗАМАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30а, офис 1, тел/факс 8(831-47)-73-44-8 ПРОЕКТ № 001-п-19 ппт Проект межевания территории в районе дома № 13, по 1-му Полевому проезду , в городском округе города Арзамас Нижегородской области» Материалы по обоснованию г. Арзамас 2019 г.

Акционерное общество «Государственный проектно-изыскательский институт земельно-кадастровых съемок» - ВИСХАГИ ВОЛГО-ВЯТСКИЙ ФИЛИАЛ АРЗАМАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ г. Арзамас, ул. Калинина, д. 30а, офис 1, тел/факс 8(831-47)-73-44-8 ПРОЕКТ № 001-п-19 ппт Проект межевания территории в районе дома № 13, по 1-му Полевому проезду , в городском округе города Арзамас Нижегородской области» Материалы по обоснованию Исполнитель Арзамасское отделение Волго-Вятского филиала АО «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ Начальник отделения Е.Н. Лопухов Инженер 1 категории Г.С. Лопухова Инженер Н.В. Васюточкина г. Арзамас 2019 г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

# 1. Текстовая часть

# 1.1 Введение

# 1.2 Исходная документация

# 1.3 Комплексный анализ существующего использования территории на

основании полученных исходных данных

# 1.4 Проектные решения

# 2. Графическая часть

# 2.1 План границ подготовки проекта межевания территории ,

составленный на основании исходных данных

# 2.2 Проект межевания территории

# 3. Приложения

- ВВЕДЕНИЕ.

Проект межевания территории в районе дома № 13, по 1-му Полевому проезду, в городском округе город Арзамас Нижегородской области подготовлен в соответствии с градостроительным заданием № 22/18( постановление №1183 от 8.08.2018), с целью образования земельных участков и  уточнения местоположения границ под существующими многоквартирными домами и постановки их на государственный кадастровый учет и внесения изменений в ЕГРН.

В основу разработки проекта межевания территории положены следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136 – ФЗ Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001г. № 137 – ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2004г. № 190 – ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 18.06.2001г. № 78 – ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 24.07.2007г. № 221 – ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002г. № 514 «Об утверждении положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»

- Инструкция по межеванию земель Роскомзем 08.04.1996г.

- Приказ Минэкономразвития РФ от 24.11.2008г. № 412 « Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков.

- ГКИНП-02-033-79 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500.

- Генеральный план городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденный решением Арзамасской городской думой Нижегородской области от 25.08.2006 г. № 98 (с изменениями);

- Правила землепользования и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской области утвержденные решением  Арзамасской городской думы Нижегородской области от 11.03.2010г.  № 24 (с изменениями).

В ходе подготовке проекта межевания территории был выполнен комплексный анализ существующего использования территории и даны предложения по формированию вновь образуемых земельных участков, земельных участков с уточнением местоположения границ, в том числе земельного участка на котором расположен многоквартирный жилой дом № 13 по 1-му Полевому проезду, с учетом градостроительных регламентов, Правил землепользования и застройки, благоустройства территории, границ смежных земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, красных линий, проездов и с учетом ранее утвержденных схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек, фактического расположения землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства, естественных границ земельного участка, а также обеспечения беспрепятственного проезда (подхода) к формируемым земельным  участкам.

# Исходная документация:

Для подготовки проекта межевания территории в районе дома № 13, по 1-му Полевому проезду, в городском округе город Арзамас, Нижегородской области использовалась следующая исходная документация:

1. Информационное письмо комитета по архитектуре и градостроительству Администрации г.Арзамаса исх. № 958 от 4.10.2018. (приложение №     1     ) получено на основании запроса исх № 44 от 25.09.2018. (приложение №  2 )

2. Градостроительное задание №22/18 (приложение № 3  ), постановление №1183 от 08.08.2018 « О подготовке проекта межевания территории в районе д.13 по 1-му Полевому проезду в городском округе город Арзамас Нижегородской области» (приложение №4)

3. Топографическая основа масштаба 1:500 рассматриваемой территории.

4. Кадастровая выписка на здания:

-КН 52:40:0202008:94 от  28.12.2018   №   99/2018/237555610 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 13, по 1-му Полевому проезду. (приложение №5  )

-КН 52:40:0202008:186 от  09.01.2019   №   99/2019/237864753     по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 11, по 1-му Полевому проезду. (приложение № 6 )

-КН 52:40:0202008:105 от  28.12.2018   №   99/2018/237556833 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 15, по 1-му Полевому проезду. (приложение №7  )

-КН 52:40:0202008:564 от    28.12.2018   №   99/2018/237568891 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 11, по ул. Кольцова. (приложение № 8 )

-КН 52:40:0202008:109 от    28.12.2018   №   99/2018/237570051 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 9, по ул. Кольцова. (приложение № 9 )

5. Кадастровый план территории на кадастровый квартал города Арзамаса

№ К-В(ГКУ)/2018-1056258  от 29.09.2018г(на магнитном носителе)

6. Кадастровая выписка на земельные участки

-КН 52:40:0202008:29 от   28.12.2018   №   99/2018/237555316     по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 13, по 1-му Полевому проезду. (приложение № 10 )

-КН 52:40:0202008:28 от    28.12.2018   №   99/2018/237555705 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 11, по 1-му Полевому проезду. (приложение № 11 )

-КН 52:40:0202008:30 от    28.12.2018   №   99/2018/237556186 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 15, по 1-му Полевому проезду. (приложение №12  )

-КН 52:40:0202008:37 от    28.12.2018   №   99/2018/237557247 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 8, по 1-му Полевому проезду. (приложение № 13 )

-КН 52:40:0202008:830 от    28.12.2018   №   99/2018/237561291по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 65, по ул. Гопиус. (приложение №14  )

-КН 52:40:0202008:68 от    28.12.2018   №   99/2018/237567086по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 63, по ул. Гопиус . (приложение №15  )

-КН 52:40:0202008:54 от    28.12.2018   №   99/2018/237569286 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 11, по ул. Кольцова. (приложение №16  )

-КН 52:40:0202008:57 от    28.12.2018   №   99/2018/237569711 по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, дом  № 9, по ул. Кольцова. (приложение № 17 )

7. Правила землепользования и застройки городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденные решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 11.03.2010г. № 24 (с изменениями)

Комплексный анализ существующего использования территории на основании полученных исходных данных.

Анализируя полученные исходные данные на территорию в районе дома № 13, по 1-му полевому проезду  в городском округе города Арзамас Нижегородской области было установлено:

В соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа города Арзамас, Нижегородской области, утвержденными решением Арзамасской городской Думы Нижегородской области от 11.03.2010г. № 24 (с изменениями), территория расположена в границах территориальной зоны:

Ж-1 – зона жилой застройки 1-10 этажей.

Ж-1. Зона жилой застройки 1-10 этажей

Зона жилой застройки Ж-1 выделена для формирования жилых районов средней плотности с размещением многоквартирных домов 1-10 этажей и отдельных домов более 10 этажей. Допускается ограниченный спектр услуг местного значения, не коммерческие коммунальные предприятия.

# Основные виды разрешенного использования:

# - многоквартирные жилые дома 1-10 этажей;

# -жилые дома повышенной этажности свыше 10 этажей;

- односемейные и многосемейные жилые дома с участками;

- детские сады, иные объекты дошкольного воспитания;

- школы начальные и средние;

- дворовые площадки: детские, спортивные, хозяйственные, отдыха ( для многоквартирных жилых домов);

-аптеки;

-поликлиники общей площадью не более 600 кв.м;

-магазины товаров первой необходимости ( общей площадью не более 400 кв.м.)

-ремонт бытовой техники, парикмахерские, пошивочные ателье, иные объекты обслуживания);

-почтовые отделения;

-телефонные и телеграфные станции;

-спортзалы, спортклубы, залы рекреации ( с бассейном или без);

-физкультурно–оздоровительные комплексы;

-спортивные площадки, теннисные корты;

-объекты культурного обслуживающего назначения.

# Вспомогательные виды разрешенного использования:

# -гаражи, встроенные в жилые дома;

- объекты инженерной инфраструктуры (ТП,РП, ГРП,тепловые пункты , котельные  и пр. объекты).

-жилищно-экплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары противопожарные водоемы);

- площадки для сбора мусора;

- автостоянки перед объектами культурных , обслуживающих и коммерческих видов использования.

# Условно разрешенные виды использования:

- отделения, участковые пункты милиции;

# - объекты, связанные с отправлением культа;

# -гаражи боксового типа , многоэтажные, подземные и надземные гаражи на отдельном участке ;

# -площадки для выгула собак;

# -антенны сотовой связи.

Территория расположена в центральной части города Арзамаса, на которой расположено восемь многоквартирных домов. Территория межевания ограничена с юга домовладениями №11,8 по 1-му  Полевому проезду  и д.63 по улице Гопиус, с востока по ул. Гопиус ; с севера ул. Кольцова, с запада  границами земельного участка с КН 52:40:0202008:2 и землями общего пользования. Площадь территории составляет 13058 кв.м и  имеет следующие координаты:

| N точки | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 427489.26 | 2204928.02 |
| 2 | 427497.12 | 2204929.91 |
| 3 | 427509.28 | 2204933.67 |
| 4 | 427509.82 | 2204932.32 |
| 5 | 427514.81 | 2204933.67 |
| 6 | 427517.55 | 2204933.57 |
| 7 | 427528.19 | 2204936.27 |
| 8 | 427534.47 | 2204938.17 |
| 9 | 427536.18 | 2204931.47 |
| 10 | 427578.48 | 2204938.54 |
| 11 | 427585.51 | 2204939.99 |
| 12 | 427591.19 | 2204941.06 |
| 13 | 427623.54 | 2204946.04 |
| 14 | 427614.54 | 2204993.91 |
| 15 | 427613.77 | 2204997.94 |
| 16 | 427604.57 | 2205046.80 |
| 17 | 427561.94 | 2205035.79 |
| 18 | 427518.37 | 2205025.37 |
| 19 | 427508.82 | 2205023.00 |
| 20 | 427504.96 | 2205022.13 |
| 21 | 427473.99 | 2205014.62 |
| 22 | 427469.15 | 2205013.44 |
| 23 | 427471.32 | 2205001.66 |
| 24 | 427471.66 | 2205001.76 |
| 25 | 427474.75 | 2204989.94 |
| 26 | 427478.31 | 2204974.40 |
| 27 | 427480.06 | 2204967.41 |
| 28 | 427480.21 | 2204966.32 |
| 29 | 427483.19 | 2204952.15 |
| 30 | 427483.31 | 2204951.57 |
| 31 | 427484.21 | 2204948.69 |

На территории межевания расположено восемь многоквартирных жилых домов , один жилой дом, гаражи, трансформаторная подстанция ЗТП 190 и земли общего пользования.

-КН 52:40:0202008:29 –граница земельного участка не установлена в соответствии с требования земельного законодательства.

-КН 52:40:0202008:28 -граница земельного участка не установлена в соответствии с требования земельного законодательства

-КН 52:40:0202008:30 - граница земельного участка не установлена в соответствии с требования земельного законодательства

-КН 52:40:0202008:37 - площадью 1108 кв.м.(Разрешенное использование –размещение  многоквартирного жилого дома,  зарегистрирован, граница  земельного участка установлена)

-КН 52:40:0202008:830- площадью 1108 кв.м.(Разрешенное использование –для эксплуатации многоквартирного жилого дома,  зарегистрирован, граница  земельного участка установлена)

-КН 52:40:0202008:68- площадью 1020 кв.м.(Разрешенное использование –размещение жилого дома,  зарегистрирован, граница  земельного участка установлена)

-КН 52:40:0202008:54 – граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства

-КН 52:40:0202008:57 - граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства

-КН 52:40:0202008:607-площадью 61 кв.м.(Разрешенное использование –размещение подстанций,  зарегистрирован, граница  земельного участка установлена)

Согласно исходным данным, в границах разработки проекта межевания территории  публичные сервитуты не установлены.

Схема использования территории  в период подготовки проекта планировки и межевания территории представлена в графических материалах масштаба 1:500.

Какие либо другие сведения в том числе и сведения об объектах культурного наследия, характеризующие территорию проекта межевания, в комитете по архитектуре и градостроительству администрации г. Арзамас отсутствуют. (см. приложение №    1     ).

По сведениям ЕГРН на территории разработки проекта межевания установлена охранная зона электросетевого комплекса в части закрытой трансформаторной подстанции (ЗТП) №190 г.Арзамас Нижегородской области. Кадастровый номер зоны 52.40.108. Основанием для установления зоны является постановление « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков , расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009г.

# Проектные решения

В соответствии ст. 43 Градостроительного кодекса РФ подготовка проектов межевания территории осуществляется на застроенных и подлежащих застройке территориях, расположенных в границах элементов планировочной структуры, в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления, изменения, отмены красных линий.

По результатам анализа существующего использования территории в границах разработки проекта межевания территории, границ смежных земельных участков, поставленных на кадастровый учет, фактического землепользования, сложившегося за долгие годы эксплуатации здания в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства, а так же обеспечения беспрепятственного подхода к формируемым и уточняемым местоположениям  границ земельных   участков , определены проектируемые границы  земельных участков под многоквартирными жилыми домами № 13, №11, №15 по 1-му Полевому проезду , №11 , № 9 по ул. Кольцова  города Арзамас Нижегородской области .

Внесено предложение по формированию границ вновь образованных земельных участков:  :ЗУ1,:ЗУ2,:ЗУ3,:ЗУ4,:ЗУ5,:ЗУ6,:ЗУ7 ,

категория земель – земли населенных пунктов,  с разрешенным использованием:

| :ЗУ1 | земли общего пользования |
| --- | --- |
| № | Х | Y |
| 33 | 427592.33 | 2204990.05 |
| 14 | 427614.54 | 2204993.91 |
| 15 | 427613.77 | 2204997.94 |
| 41 | 427591.63 | 2204994.09 |
| 34 | 427591.98 | 2204992.07 |
| Площадь | 92кв.м |
| :ЗУ2 | земли общего пользования |
| № | Х | Y |
| 9 | 427536.18 | 2204931.47 |
| 10 | 427578.48 | 2204938.54 |
| 77 | 427576.76 | 2204946.85 |
| 32 | 427583.79 | 2204948.29 |
| 40 | 427582.54 | 2204952.40 |
| 39 | 427580.37 | 2204962.12 |
| 38 | 427576.88 | 2204976.22 |
| 37 | 427575.43 | 2204983.85 |
| 36 | 427574.66 | 2204986.96 |
| 57 | 427561.74 | 2204983.97 |
| 56 | 427556.61 | 2204982.53 |
| 90 | 427557.30 | 2204979.23 |
| 89 | 427556.55 | 2204971.44 |
| 88 | 427557.63 | 2204965.91 |
| 87 | 427560.59 | 2204953.62 |
| 79 | 427564.12 | 2204946.50 |
| 78 | 427565.50 | 2204946.83 |
| 76 | 427567.17 | 2204940.22 |
| 75 | 427554.63 | 2204937.05 |
| 72 | 427548.65 | 2204935.60 |
| 71 | 427545.09 | 2204934.77 |
| 99 | 427541.38 | 2204935.56 |
| 98 | 427540.76 | 2204939.35 |
| 8 | 427534.47 | 2204938.17 |
| Площадь | 950 кв.м |
| :ЗУ3 | размещение гаража боксового типа |
| 72 | 427548.65 | 2204935.60 |
| 75 | 427554.63 | 2204937.05 |
| 74 | 427553.14 | 2204942.27 |
| 73 | 427547.16 | 2204940.82 |
| Площадь | 33 кв.м |
| :ЗУ4 | размещение гаража боксового типа |
| 75 | 427554.63 | 2204937.05 |
| 76 | 427567.17 | 2204940.22 |
| 78 | 427565.50 | 2204946.83 |
| 79 | 427564.12 | 2204946.50 |
| 97 | 427552.71 | 2204943.79 |
| 74 | 427553.14 | 2204942.27 |
| Площадь | 90 кв.м |
| :ЗУ5 | размещение гаража боксового типа |
| 82 | 427568.01 | 2204948.70 |
| 83 | 427571.55 | 2204949.56 |
| 84 | 427570.06 | 2204955.68 |
| 85 | 427566.52 | 2204954.82 |
| Площадь | 23 кв.м |
| :ЗУ6 | размещение гаража боксового типа |
| 80 | 427563.71 | 2204947.65 |
| 81 | 427564.94 | 2204947.96 |
| 82 | 427568.01 | 2204948.70 |
| 85 | 427566.52 | 2204954.82 |
| 86 | 427562.22 | 2204953.77 |
| Площадь | 28 кв.м |
| :ЗУ7 | земли общего пользования |
| № | Х | Y |
| 29 | 427483.19 | 2204952.15 |
| 45 | 427501.35 | 2204957.15 |
| 46 | 427501.20 | 2204958.01 |
| 47 | 427522.39 | 2204963.33 |
| 48 | 427523.00 | 2204963.55 |
| 49 | 427529.95 | 2204965.55 |
| 50 | 427530.15 | 2204973.36 |
| 51 | 427529.94 | 2204976.98 |
| 101 | 427528.63 | 2204982.18 |
| 58 | 427524.28 | 2205001.55 |
| 18 | 427518.37 | 2205025.37 |
| 19 | 427508.82 | 2205023.00 |
| 60 | 427509.97 | 2205017.63 |
| 59 | 427510.74 | 2205017.96 |
| 61 | 427513.35 | 2205007.70 |
| 62 | 427514.13 | 2205004.59 |
| 63 | 427515.36 | 2204999.24 |
| 64 | 427515.49 | 2204999.24 |
| 65 | 427519.00 | 2204986.84 |
| 66 | 427520.38 | 2204975.91 |
| 67 | 427515.04 | 2204974.52 |
| 68 | 427511.21 | 2204973.88 |
| 69 | 427503.18 | 2204972.07 |
| 70 | 427487.24 | 2204967.66 |
| 100 | 427482.89 | 2204966.54 |
| 28 | 427480.21 | 2204966.32 |
| Площадь | 1101 кв.м |

Условные обозначения уточняемых местоположений границ земельных участков с видом разрешенного использования – размещение многоквартирного жилого дома и каталог координат :

| 52:40:0202008:54 |  |
| --- | --- |
| № | Х | Y |
| 11 | 427585.51 | 2204939.99 |
| 12 | 427591.19 | 2204941.06 |
| 13 | 427623.54 | 2204946.04 |
| 14 | 427614.54 | 2204993.91 |
| 33 | 427592.33 | 2204990.05 |
| 34 | 427591.98 | 2204992.07 |
| 35 | 427574.45 | 2204987.96 |
| 36 | 427574.66 | 2204986.96 |
| 37 | 427575.43 | 2204983.85 |
| 38 | 427576.88 | 2204976.22 |
| 39 | 427580.37 | 2204962.12 |
| 40 | 427582.54 | 2204952.4 |
| 32 | 427583.79 | 2204948.29 |
| Площадь | 1939 кв.м |
| 52:40:0202008:57 |  |
| № | Х | Y |
| 35 | 427574.45 | 2204987.96 |
| 34 | 427591.98 | 2204992.07 |
| 41 | 427591.63 | 2204994.09 |
| 15 | 427613.77 | 2204997.94 |
| 16 | 427604.57 | 2205046.80 |
| 17 | 427561.94 | 2205035.79 |
| 42 | 427568.04 | 2205011.70 |
| 43 | 427570.72 | 2204999.73 |
| 44 | 427571.85 | 2205000.04 |
| Площадь | 2083 кв.м |
| 52:40:0202008:30 |  |
| 51 | 427529.94 | 2204976.98 |
| 52 | 427537.20 | 2204978.48 |
| 53 | 427542.69 | 2204979.62 |
| 54 | 427549.77 | 2204981.56 |
| 55 | 427554.25 | 2204982.31 |
| 56 | 427556.61 | 2204982.53 |
| 57 | 427561.74 | 2204983.97 |
| 36 | 427574.66 | 2204986.96 |
| 35 | 427574.45 | 2204987.96 |
| 44 | 427571.85 | 2205000.04 |
| 43 | 427570.72 | 2204999.73 |
| 42 | 427568.04 | 2205011.70 |
| 58 | 427524.28 | 2205001.55 |
| 101 | 427528.63 | 2204982.18 |
| Площадь | 1159 кв.м |
| 52:40:0202008:29 |  |
| 71 | 427545.09 | 2204934.77 |
| 72 | 427548.65 | 2204935.60 |
| 73 | 427547.16 | 2204940.82 |
| 74 | 427553.14 | 2204942.27 |
| 97 | 427552.71 | 2204943.79 |
| 79 | 427564.12 | 2204946.50 |
| 87 | 427560.59 | 2204953.62 |
| 88 | 427557.63 | 2204965.91 |
| 89 | 427556.55 | 2204971.44 |
| 90 | 427557.30 | 2204979.23 |
| 56 | 427556.61 | 2204982.53 |
| 55 | 427554.25 | 2204982.31 |
| 54 | 427549.77 | 2204981.56 |
| 53 | 427542.69 | 2204979.62 |
| 52 | 427537.20 | 2204978.48 |
| 51 | 427529.94 | 2204976.98 |
| 50 | 427530.15 | 2204973.36 |
| 49 | 427529.95 | 2204965.55 |
| 48 | 427523.00 | 2204963.55 |
| 91 | 427523.49 | 2204961.30 |
| 92 | 427524.77 | 2204954.73 |
| 93 | 427525.19 | 2204952.09 |
| 94 | 427526.47 | 2204946.97 |
| 95 | 427525.87 | 2204946.75 |
| 96 | 427528.03 | 2204936.81 |
| 7 | 427528.19 | 2204936.27 |
| 8 | 427534.47 | 2204938.17 |
| 98 | 427540.76 | 2204939.35 |
| 99 | 427541.38 | 2204935.56 |
| Площадь | 1301 кв.м |
| 52:40:0202008:28 |  |
| 1 | 427489.26 | 2204928.02 |
| 2 | 427497.12 | 2204929.91 |
| 3 | 427509.28 | 2204933.67 |
| 4 | 427509.82 | 2204932.32 |
| 5 | 427514.81 | 2204933.67 |
| 6 | 427517.55 | 2204933.57 |
| 7 | 427528.19 | 2204936.27 |
| 96 | 427528.03 | 2204936.81 |
| 95 | 427525.87 | 2204946.75 |
| 94 | 427526.47 | 2204946.97 |
| 93 | 427525.19 | 2204952.09 |
| 92 | 427524.77 | 2204954.73 |
| 91 | 427523.49 | 2204961.30 |
| 48 | 427523.00 | 2204963.55 |
| 47 | 427522.39 | 2204963.33 |
| 46 | 427501.20 | 2204958.01 |
| 45 | 427501.35 | 2204957.15 |
| 29 | 427483.19 | 2204952.15 |
| 30 | 427483.31 | 2204951.57 |
| 31 | 427484.21 | 2204948.69 |
| Площадь | 1061 кв.м |

Контуры земельных участков представлены на «Чертеже межевания территории» масштаба 1:500 в графических материалах.

Минимальный размер приквартирных участков , согласно таблицы 1 «Классификация территорий малоэтажной жилой застройки домами с приквартирными участками» СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства»  должен составлять не менее 350 кв.м.

Согласно подготовленного проекта межевания территории площади земельных участков под двухквартирными и многоквартирными блокированными домами по адресам :

- Нижегородская область, г. Арзамас, дом № 13 по 1-му Полевому проезду  составляет 1301 кв.м , из них 300 кв.м площадь застрой дома , 1001 кв.м площадь приквартирного участка.

- Нижегородская область, г. Арзамас, дом № 11 по 1-му Полевому проезду  составляет 1061 кв.м , из них 280 кв.м площадь застрой дома , 781 кв.м площадь приквартирного участка.

- Нижегородская область, г. Арзамас, дом № 15 по 1-му Полевому проезду  составляет 1159 кв.м , из них 150 кв.м площадь застрой дома , 1009 кв.м площадь приквартирного участка.

-Нижегородская область, г.Арзамас дом № 11 по ул.Кольцова составляет  1939 кв.м, из них 420 кв.м. площадь застройки дома, , 1519 кв.м площадь приквартирного участка.

-Нижегородская область, г.Арзамас дом № 9 по ул.Кольцова составляет  1939 кв.м, из них 420 кв.м. площадь застройки дома, , 1663 кв.м площадь приквартирного участка.

Таким образом, площадь приквартирных участков под выше  указанными домами составляет не менее 350 кв.м. под каждым домом, что соответствует СП 30-102-99 «Планировка и застройка территории малоэтажного жилищного строительства».

В проекте планировки устанавливаются проектируемые красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые границы территории общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередач, линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения.

Установленные красные линии , на момент разработки проекта планировки , отсутствуют.

Красные линии , подлежащие отмене, в рамках данного проекта , также отсутствуют.

В таблице приведена ведомость координат поворотных точек проектируемых красных линий.

| № Точки на плане | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 102 | 427482.92 | 2204953.42 |
| 49 | 427529.95 | 2204965.55 |
| 50 | 427530.15 | 2204973.36 |
| 18 | 427518.37 | 2205025.37 |
| № Точки на плане | Х | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 104 | 427509.42 | 2205023.15 |
| 65 | 427519.00 | 2204986.84 |
| 66 | 427520.38 | 2204975.91 |
| 67 | 427515.04 | 2204974.52 |
| 103 | 427480.38 | 2204965.50 |
| 22 | 427469.15 | 2205013.44 |
| 21 | 427473.99 | 2205014.62 |
| 20 | 427504.96 | 2205022.13 |
| 19 | 427508.82 | 2205023.00 |
| 104 | 427509.42 | 2205023.15 |
| 18 | 427518.37 | 2205025.37 |
| 17 | 427561.94 | 2205035.79 |
| 16 | 427604.57 | 2205046.80 |
| 15 | 427613.77 | 2204997.94 |
| 14 | 427614.54 | 2204993.91 |
| 13 | 427623.54 | 2204946.04 |

Проект межевания территории в районе дома №13 по 1-му Полевому проезду , в городском округе город Арзамас Нижегородской области  согласован  со следующими организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации , расположенные в границах данной территории:

ПАО «МРСК центра и Приволжья»,

ОАО «Ростелеком»

ПАО «Газпром»

ООО «Арзамасский водоканал».